Specyfikacja obiektu sauny owal 6 m z bocznym wejściem:

- materiał: modrzew

- wysokość 230 cm +/- 2 cm,

- podwójna ściana o łącznej grubości 70 mm,

- długość 6 m z wejściem środkowym

- konfiguracja: po lewej stronie - pomieszczenie sauny 3 m; po prawej stronie - wejście razem z przebieralnią 3 m,

- drzwi wejściowe z drewna z trzema szybkami, zamykane na klucz,

- przebieralnia razem z wejściem 3m.:

- ściana szczytowa z dwoma okienkami nieuchylnymi (30 cm x 60 cm),

- ławy obustronne jednopoziomowe,

- na środku – stół (szer. 45-50 cm; długość – do wysokości krótszej ławy),

- po prawej stronie szklane drzwi żaroodporne prowadzące do pomieszczenia sauny,

- pomieszczenie sauny 3 m.:

- ławy: dwupoziomowa z jednej strony i jednopoziomowa z drugiej strony,

- na ścianie szczytowej – piec,

- ściana szczytowa - w połowie ze szkła żaroodpornego z przyciemnieniem

- piec opalany drewnem Harvia M3SL z dokładaniem od zewnątrz sauny

- osłona żaroodporna w pobliżu pieca – fire wall,

- dodatkowe wykończenie osłon żaroodpornych płytami kwasoodpornymi (jako estetyczne wykończenie),

- komin podwójnie izolowany,

- wyjście zasilania pod wejściem do sauny (220 V),

- drewno do wykończenia środka - lipa,

- obejmy z stali nierdzewnej,

- pokrycie dachowe gont bitumiczny (kolor do wyboru): antracyt, zielony, brunatny, czerwona karpiówka,

- impregnacja zewnętrzna: impregnat gruntujący + olej naturalny do drewna

Dodatkowa specyfikacja:

- 6 legary z drewna do ustawienia sauny na ziemi o długości 210 cm każdy,

- obejmy z stali nierdzewnej,

- kanał wentylacyjny,

- instalacja elektryczna:

oświetlenie na zewnątrz 1 szt. + włącznik, w przebieralni oświetlenie górne 1 szt. + gniazdo sieciowe 2 szt. (po 1 szt. na stronę) + włącznik, w saunie 4 szt. nastrojowe pod ławkami –

- Akcesoria do sauny (zestaw) - termo-higrometr 1 szt., chochla 1 szt., cebrzyk 4 l z wkładem 1szt., klepsydra 1szt., aromat do sauny 1 szt., zagłówki 2 szt., wieszak 1 szt.